Пила ленточная A/E182

Пила ленточная A/E182. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Максимальная гигиена и убирающее удобство. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

|  | Основные характеристики • Гладкие и легко очищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Съёмный бункер для отходов; • Легкосъёмный скребок полотна. Надежность • Высокоскоростной вентилируемый двигатель; • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56); • Кнопка СТОП грибовидной формы; • Цепь управления низковольтная (24 В); • Защитные кожухи снабжены микро выключателями; • Ленточная пила соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. |
| --- | --- |

|  | Технические характеристики Мощность 3 фазы (кВт) 0.75 Мощность 1 фазы (кВт) 0.75 Скорость двигателя (обор/мин) 1450 Скорость движения полотна (м/с) 16 Диаметр колеса (мм) 208 Полотно (мм) 1.820х16 Высота пропила (мм) 300 Глубина пропила (мм) 190 Рабочий стол (мм) 375х415 Вес (кг) 35 |
| --- | --- |