Пила ленточная С/E182

Пила ленточная C/E182. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

|  | Основные характеристики • Гладкие и легко очищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Съёмный бункер для отходов; • Легкосъёмный скребок полотна. |
| --- | --- |

Надежность

• Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
    • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
    • Кнопка СТОП грибовидной формы;
    • Цепь управления низковольтная (24 В);
    • Защитные кожухи снабжены микро выключателями;
    • Ленточная пила соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.
    • ГАРАНТИЯ - 2 года.

|  | Технические характеристики Мощность 3 фазы (кВт) 1.1 Мощность 1 фазы (кВт) 0.93 Скорость двигателя (обор/мин) 1450 Скорость движения полотна (м/с) 15 Диаметр колеса (мм) 208 Полотно (мм) 1.820х16 Высота пропила (мм) 300 Глубина пропила (мм) 190 Рабочий стол (мм) 480х470 Вес (кг) 37 |
| --- | --- |