Пила ленточная С/E205

Пила ленточная C/E205. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Большая мощность и высота отрезки, компактная. Предназначена для профессионального использования.

|  | Основные характеристики • Гладкие и легко очищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Съёмный бункер для отходов; • Легкосъёмный скребок полотна. Надежность • Высокоскоростной вентилируемый двигатель; • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56); • Кнопка СТОП грибовидной формы; • Цепь управления низковольтная (24 В); • Защитные кожухи ленточной пилы снабжены микро выключателями; • Ленточная пила соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики Мощность 3 фазы (кВт) 1.1 Мощность 1 фазы (кВт) 0.93 Скорость двигателя (обор/мин) 1450 Скорость движения полотна (м/с) 19 Диаметр колеса (мм) 250 Полотно (мм) 2.050х16 Высота пропила (мм) 330 Глубина пропила (мм) 232 Рабочий стол (мм) 600х620 Вес (кг) 66 |