Пила ленточная С/E243

Пила ленточная C/E243. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

|  | Основные характеристики • Гладкие и легко очищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Съёмный бункер для отходов; • Легкосъёмный скребок полотна. Надежность • Высокоскоростной вентилируемый двигатель; • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56); • Кнопка СТОП грибовидной формы; • Цепь управления низковольтная (24 В); • Защитные кожухи ленточной пилы снабжены микро выключателями; • Ленточная пила соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. |
| --- | --- |

|  | Технические характеристики Мощность 3 фазы (кВт) 1.87 Мощность 1 фазы (кВт) 1.5 Скорость двигателя (обор/мин) 1400 Скорость движения полотна (м/с) 23 Диаметр колеса (мм) 315 Полотно (мм) 2.430х16 Высота пропила (мм) 355 Глубина пропила (мм) 290 Рабочий стол (мм) 595х700 Вес (кг) 117 |
| --- | --- |