Котлетный автомат C/E 653

Котлетный автомат для пищевой промышленности C/E 653. Производительность 2100 изделий в час. Котлетный автомат наполняется фаршем и автоматически производит котлеты и фрикадельки желательного веса. Высокое быстродействие, бесшумные, надежные, безопасные, компактные и легкие в обслуживании. В качестве фарша могут использоваться различные комбинации компонентов: говядина, свинина или цыпленок, рыба, соя, яйца, сыр, овощи, специи, бисквитное тесто. Предназначен для малых и средних пищевых производств, универсамов, гипермаркетов, супермаркетов, ресторанов быстрого питания, фабрик кухонь.

|  | Основные характеристики • Части машин выполнены из анодированного алюминия и нержавеющей стали AISI 304; • Прозрачный защитный кожух рабочей зоны и смотровое окно бункера выполнены из противоударного пластика; • Загрузочный 23-х литровый бункер сделан из нержавеющей стали AISI 304; • Взаимозаменяемые ролики с пуансоном, изготовленным из пищевого полиэтилена; • Формующий цилиндр снабжён двумя скребками; • Барабан с двухсторонней формовкой даёт возможность производить до 4200 штук/час; • Вес изделия регулируется ходом пуансона; • Загрузочный бункер, скребки, формующие ролики, конвейер и остальные части контактирующие с продуктом легко снимаются и очищаются; • Бесконтактные магнитные микровыключатели; • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56); • Котлетный автомат соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. |
| --- | --- |

|  | Технические характеристики Вместимость бункера (л) 23 Производительность (штук/час) 2100 Электропитание 3-380В, 50Гц Мощность (кВт) 0.7 Вес (кг) 50 |
| --- | --- |